Jessup

Safety Track®

# Антискользящие покрытия

## Техническая информация

Июль 2006

Описание изделия:

Jessup® Safety Track® Ленты и покрытия коммерческого класса

Серии 3100 и 3300

Изделие состоит из абразивных частиц нанесенных с помощью крепкого, износостойкого полимера на не растягиваемую пластиковую ленту. Обратная сторона покрыта слоем клея, склеивающим при надавливании, который в свою очередь покрыт съемной защитной пленкой.

Стандартные размеры:

См. Таблицу стандартной продукции

Цвета: Прозрачный, Черный, Цветной

Другие размеры:

Доступны на заказ.

Jessup® Safety Track® Ленты и покрытия для самых тяжелых условий эксплуатации

Серии 3200

Изделие состоит из крупных абразивных частиц нанесенных с помощью крепкого, износостойкого полимера на не растягиваемую пластиковую ленту. Обратная сторона покрыта слоем клея, склеивающим при надавливании, который в свою очередь покрыт съемной защитной пленкой.

Стандартные размеры:

См. Таблицу стандартной продукции

Цвета: Черный

Другие размеры:

Доступны на заказ.

Jessup® Glo Brite®

Safety Track®

Ленты и покрытия серии 3400

Изделие состоит алюмината стронция, светящихся в темноте пигментов и абразивных частиц нанесенных с помощью крепкого, износостойкого полимера на не растягиваемую пластиковую ленту. Обратная сторона покрыта слоем клея, склеивающим при надавливании, который в свою очередь покрыт съемной защитной пленкой.

Стандартные размеры:

См. Таблицу стандартной продукции

Цвета:

При дневном свете – Белый/Зеленый

В темноте - Светло Зеленый

Другие размеры:

Доступны на заказ.

Jessup® Safety Track®

Эластичные ленты и покрытия

Серии 3500

Изделие состоит из не растягиваемой пластиковой ленты, на которую нанесено текстурированное эластичное покрытие. Обратная сторона покрыта слоем клея, склеивающим при надавливании, который в свою очередь покрыт съемной защитной пленкой.

Стандартные размеры:

См. Таблицу стандартной продукции

Цвета: Черный и Серый

Другие размеры и цвета:

Доступны на заказ.

Jessup® Safety Track®

Эластичные шероховатые ленты и покрытия серии 3600

Изделие представляет собой шероховатый, текстурированный термопластичный эластомер. Обратная сторона покрыта слоем клея, склеивающим при надавливании, который в свою очередь покрыт съемной защитной пленкой.

Стандартные размеры:

См. Таблицу стандартной продукции

Цвета: Черный

Другие размеры:

Доступны на заказ.

Jessup® Flex Track®

Гладкие виниловые ленты и покрытия серии 4100

Изделие состоит из гладкого, текстурированного, эластичного верхнего слоя. Обратная сторона покрыта слоем клея, склеивающим при надавливании, который в свою очередь покрыт съемной защитной пленкой.

Стандартные размеры:

См. Таблицу стандартной продукции

Цвета:Белый, Прозрачный, Песчаный, Черный

Другие размеры:

Доступны на заказ.

Jessup® Flex Track®

Шероховатые виниловые ленты и покрытия серии 4200

Изделие состоит из шероховатого, текстурированного, эластичного верхнего слоя. Обратная сторона покрыта слоем клея, склеивающим при надавливании, который в свою очередь покрыт съемной защитной пленкой.

Стандартные размеры:

См. Таблицу стандартной продукции

Цвета: Белый, Прозрачный, Черный

Другие размеры:

Доступны на заказ.

Инструкция по выбору продукта

| Тип антискользящих лент и покрытий Jessup® Safety Track® |
| --- |
| Применение | Износостойкие, серия 3200 | Коммерческого класса, Серии 3100 & 3300 | Эластичные, Серия 3500 | Эластичные, шероховатые, Серия 3600 | Flex Track® Гладкие, Серия 4100 | Flex Track® Шероховатые Серия 4200 |
| Фермерская техника | X | X |  |  |  |  |
| Строительное оборудование, грузоподъемники | X | X |  | X |  |  |
| Ступеньки, лестницы, платформы |  | X | X | X |  |  |
| Трэйлеры Снегоходы Вездеходы Тракторы Газонокосилки | X | X | X | X |  | X |
| Влажные и замасленные площади Погрузочные доки Морозильники Помосты Платформы, рампы | X | X |  | X |  |  |
| Лестницы Стремянки, подставки Леса |  | X | X | X |  |  |
| Авиа палубы / грузовые отделения Поезда Прицепы, фуры Автобусы Корабельные палубы | X | X |  | X |  |  |
| Водные лыжи Доски для серфинга Водные мотоциклы Лодки |  | X | X | X |  |  |
| Бассейны Аксессуары для бассейнов Трамплины в бассейне |  |  | X | X |  |  |
| Ванные помещения Душевые |  |  |  |  | X | X |
| Ванна |  |  |  |  | X | X |
| Конвейеры Шкивы, блоки |  | X | X |  |  |  |
| Сфера питания |  | X |  |  |  |  |
| Автомагазины Автомастерские Гаражи | X | X |  |  |  |  |

X- Рекомендовано для плоский или гладких поверхностей

Таблица стандартной продукции

Jessup® Safety Track® Non-Slip

Стандартные размеры и цвета лент и покрытий

|  | Износостойкие, серия 3200 | Коммерческого класса, Серии3100 & 3300 | Flex Track® Шероховатые Серия 4200 | Эластичные, Серия 3500 | Эластичные, шероховатые, Серия 3600 | Flex Track® Гладкие, Серия 4100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер | Черный | Черный | Цветной & Прозрачный | Фотолюминесцентный | Черный | Черный & Белый | Черный | Серый | Черный | Белый | Прозрачный | Песчаный | Черный |
| 19.05 мм x 609.6 мм | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139.7 мм x 139.7 мм | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152.4 мм x 609.6 мм | X | X | X | X |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| 76.2 мм Круг |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76.2 мм Стрелка |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.05 мм x 190.5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |
| 406.4 мм x 863.6 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |
| 406.4 мм x 1016 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |
| 609.6 мм x 609.6 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 25.4 мм x 18.29 м | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X |
| 50.8 мм x 18.29 м | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X |
| 76.2 мм x 18.29 м | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X |
| 101.6 мм x 18.29 м | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X |
| 152.4 мм x 18.29 м | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X |
| 304.8 мм x 18.29 м | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X |
| 457.2 мм x 18.29 м | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X |
| 609.6 мм x 18.29 м футы | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X |
| 914.4 мм x 18.29 м | X | X |  |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X |
| 914.4 мм x 22.86 м |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 1219.2 мм x 18.29 м | X | X |  |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X |
| 1371.6 мм x 45.72 м |  |  |  |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X |
| 19.05 мм x 431.8 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 19.05 мм x 914.4 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |

Другие размеры доступны по заказу для всех материалов.

Другие цвета доступны по заказу для всех материалов.

Типовые характеристики

| Jessup Safety Track® | Flex Track® |
| --- | --- |
|  | Износостойкие, серия 3200 | Коммерческого класса 3100 3300 & 3400 | Эластичные Серия 3500 | Эластичные, шероховатые Серия 3600 | Шероховатые Серия 4200 | Гладкие Серия 4100 |
| Цвет | Черный | Черный | Цветной Фотолюминесцентный | Черный Серый | Черный | Черный Белый Прозрачный | Песчаный Прозрачный Белый & Черный |
| Практическая толщина | .035 | .0275 | .025 | .025 | .055 | .017 | .015 |
| Клеящая способность по тесту PSTC-1 | Немедленно | 893г/1см | 893г/1см | 893г/1см | 480г/1см. | 558г/1см. | 480г/1см. | 480г/1см. |
|  | Через 24 часа | 1450г/1см. | 1450г/1см. | 1450г/1см. | 591г/1см. | 1339г/1см. | 591г/1см. | 591г/1см. |
| Минимальная температура приклеиваемых поверхностей | o 50 F o (10 C) | o 50 F o (10 C) | o 50 F o (10 C) | o 50 F o (10 C) | o 50 F o (10 C) | o 50 F o (10 C) | 50 F 50 F oo (10 C) |
| Максимальная/минимальная рабочие температуры | 150o F -20o F (66oC) (-29o C) | 150o F -20o F (66oC) (-29o C) | 150o F -20o F (66oC) (-29o C) | 150o F -20o F (66oC) (-29o C) | 150o F -20o F (66oC) (-29o C) | 150o F -20o F (66oC) (-29o C) | 150o F -20o F o o (66 C) (-29 C) |
| Тип и размер крошки | Карбид кремния, 50 гранул | Карбид кремния 80 гранул | Оксид алюминия 50 гранул | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |

| Кинетический коэффициент трения |
| --- |
| Антискользящий материал | Кожа | Мокрая резина | Мокрая кожа | Резина |
| 3100 Safety Track® Коммерческого класса | 1.01 | 1.20 | 1.55 | 1.13 |
| 3200 Safety Track® /Износостойкий | 0.74 | 1.11 | 1.37 | 0.93 |
| 3300 Safety Track® Цветной Коммерческого класса | 0.81 | 0.83 | 1.35 | 0.93 |
| 3400 Glo Brite® Safety Track® | 0.81 | 0.83 | 1.35 | 0.93 |
| 4100 Flex Track® Гладкий | 0.27 | 1.06 | 0.90 | 1.05 |
| 4200 Flex Track® Шероховатый | 0.26 | 1.16 | 1.00 | 1.05 |
| 3500 Safety Track® Эластичный | 0.58 | 1.18 | 0.84 | 1.06 |
| 3600 Safety Track® Эластичный шероховатый | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.9 |

Используйте эту таблицу, чтобы правильно подобрать продукцию Safety Track®.

Рекомендации основаны на образцах приклеенных к нержавеющей стали и подвергавшихся воздействую нижеприведенных веществ в течение 7 дней.

Химическая устойчисвость

3100 3200 3300 3500 Химикат Серия Серия Серия Серия

Отбеливатель Р Р В Р Метил этил кетон НР НР НР Р Вайтспирит Р Р Р Р Бензин СК СК СК Р Дизельное топливо Р Р Р Р Трихлорэтилен НР НР НР НР Вода Р Р Р Р 50%-ый Антифриз Р Р Р Р Изопропанол Р Р Р Р 25% раствор серной кислоты В В НР НР 1% раствор гидроксида натрия СК СК СК Р Гидравлическая жидкость Р Р Р Р Моющее средство Р Р Р Р

3600 4100 4200 Химикат Серия Серия Серия

Отбеливатель Р Р Р Метил этил кетон Р НР НР Вайтспирит Р Р Р Бензин Р Р Р Дизельное топливо Р Р Р Трихлорэтилен НР НР НР Вода Р Р Р 50%-ый Антифриз Р Р Р Изопропанол Р Р Р 25% раствор серной кислоты НР СК СК 1% раствор гидроксида натрия Р Р Р Гидравлическая жидкость Р Р Р Моющее средство Р Р Р

Р=Рекомендуется	В=Временное воздействие	СК=Случайный Контакт с немедленной очисткой

НР=Не Рекомендуется

Рекомендации по подготовке поверхностей

| Поверхность | Протереть растворителем* | Счистить напольный лак; Обезжирить; Вымыть и прополоскать** | Рекомендуется нанесение первичного покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| Голый метал/полиэтилен/полипропилен | X |  | Нет |
| Окрашенный метал или пластик/окрашенное дерево/ Покрытое гелем стекловолокно/Покрытый эпоксидным лаком пол*** | X | X | Нет |
| Шершавый или гладкий пористый бетон |  | X | Нет |
| Окрашенный или порытый чем-либо гладкий бетон |  | X | Нет |
| Виниловая плитка/мрамор/терраццо/керамика |  | X | Нет |
| Каменная плитка |  | X | Нет |

*	Используйте подходящий растворитель для обезжиривания и удаления масел. Следуйте инструкциям производителя для правильного применения.

**	Используйте моющее средство, очиститель от жира или средство удаления краски, когда необходимо.

***  Необработанное и обработанное дерево должно быть окрашено перед применением любых материалов Jessup® Safety Track®

Указания к применениию:

Инструкции по подготовке поверхностей:

1.  Убедитесь, что поверхность чистая, сухая, гладкая и теплее минимальной требуемой температуры перед применением антискользящих материалов Jessup® Safety Track®. Отремонтируйте или замените любые сломанные или поврежденные поверхности. Минимальная температура при нанесении:

o	o

50 F (10 C)

2.  Удалите любую облезшую, потрескавшуюся или отслоившуюся краску перед нанесением материала Safety Track®.

3.  Удалите любой мусор с поверхности.

4.  Лак должен быть удален с пола перед применением.

5.  Пользуясь Таблицей для подготовки поверхностей используйте очиститель или растворитель для очистки. После очистки дайте поверхностям полностью высохнуть.

Указания по грунтованию:

1. Наносите грунтовку на чистые, сухие поверхности, особенно если это:

a.  Голый бетон.

b.  Покрытый, окрашенный или пористый бетон если поверхность особенно грубая.

c.  Другие пористые поверхности.

2.  Грунтование поверхностей:

a.  Тщательно очистите поверхность согласно рекомендациям по очистке поверхностей.

b.  Используйте кисть для нанесения тонкого слоя грунта на те места, куда будет приклеена лента.

c.  Дайте подготавливаемой поверхности полностью высохнуть (так чтобы не осталось следов липкости или вязкости) перед нанесением материалов Safety Track®.

Инструкции по нанесению:

Необходимые инструменты:

Резиновый ручной ролик или резиновый молоток

1. Отдельные куски материала должны размещаться минимум в 12.7мм и максимум в 50.8мм друг от друга, а также в 12.7мм от краев ступенек.

2.  Скруглите углы у всех отрезанных от рулона кусков.

3.  Отогните защитную пленку как минимум на 50.8мм от одного из концов и приложите его к поверхности. ВАЖНО: Старайтесь не касаться клеящей стороны пальцами.

4.  Продолжайте отгибать пленку, при этом крепко прижимая материал к поверхности.

5.  Для маленьких кусков: Снимите защитную пленку. Держа кусок за края, плавно выгните его клеящей стороной наружу. Приложите к центру выбранной площади и прижмите.

6.  На конец, крепко прижмите до полного контакта с поверхностью используя ручной резиновый ролик раскатывая с середины и двигаясь к краям

Инструкции по обслуживанию:

•    Для сохранения эффективности продукцию необходимо периодически проверять.

•		Держать в чистоте от грязи и другого мусора, который может ухудшить функциональность.

•	Safety Track® ленты и покрытия с песчаной крошкой должны регулярно очищаться щеткой или подметаться.

•	Эластичные ленты и покрытия должны регулярно чиститься шваброй.

•		Используйте подходящее моющее средство, чтобы материал и окружающее пространство были чистыми и обезжиренными.

Чтобы удалить или заменить изношенный или оторванный материал :

•  Сначала оторвите старый материал. Применение промышленного фена может облегчить процесс.

•  Удалив старый материал, используйте промышленный очиститель на основе лимонной кислоты , чтобы смягчить остатки клея и помочь очистить поверхность для подготовки к нанесению нового материала.

Важная информация для правильного нанесения материала и долгого срока службы:

1.  Все поверхности должны быть чистыми, сухими и иметь рекомендованную температуру перед нанесением материала.

2.	Грубые или пористые поверхности должны быть предварительно загрунтованы для хорошего склеивания.

3.  Ручной резиновый ролик необходимо использовать для крепкого склеивания всех материалов Safety Track®.

4.  Для дополнительной защиты от обильной влаги или жидкостей используйте по краям материала герметик.

5.  Материал Safety Track® может применятся на большинстве окрашенных поверхностей, находящихся в хорошем состоянии. Материал Safety Track® так же хорошо держится, как и основная краска. Окрашенные поверхности должны быть тщательно высушены перед нанесением антискользящего материала Safety Track®.

6.  Обработанное или необработанное дерево должно быть окрашено перед нанесением материала Safety Track®.

7.  Не применяйте материалы Safety Track® на жидком цементе. Также избегайте трещине в бетоне и щелей на всех поверхностях.

8.  Храните продукт в его коробках при температуре около 22С и влажности 50%.

9. Рекомендуется использовать материал в течение 1 года с момента приобретения.

Jessup Manufacturing Company

Post Office Box 366

McHenry, Illinois 60051 USA

Manufacturing Facility:

2815 West Route 120

McHenry, Illinois 60051 USA Phone: 815-385-6650

Fax: 815-385-0079

Производственная Компания Jessup

Гарантийные обязательства и ограничение ответственности

Гарантийные обязательства:

Весь высококлассный товар, производимый или продаваемый Производственной Компанией Jessup, защищен гарантией от дефектов материала или производства на момент покупки. Производственная Компания Jessup не дает гарантий относительно эффективности функционирования продукта и подразумевает, что покупатель самостоятельно установил приемлемость товара для своих целей. Производственная Компания Jessup в особенности отклоняет все косвенные гарантии, включая косвенные гарантии товаропригодности и годности к частным применениям.

Ограничение обязательств:

Единственным возможным возмещением покупателю за нарушение гарантии является то, что Производственная Компания Jessup починит или заменит, по своему усмотрению, дефектный материал. Производственная Компания Jessup ответственна только за цену материала и не может быть привлечена к ответственности за любые последовавшие повреждения, включая травмы, потерю или повреждение, прямое или косвенное произошедшее вследствие использования этого материала.

Rev. B 3/29/07

© Jessup 2006

# Text boxes

o